计算机系统综合课程设计

课程设计名称：计算机系统综合课程设计

英文名称：    Comprehensive course of the computer system design

面向专业：    计算机

课程总学时：  48  ；讲授学时  16  ；实验学时  32  ；

课程学分：    1.5   ；

# 课程设计作用和具体目标

本课程设计是在本科4年学习的基础上，进行的一次综合性的设计实践。本课程的开设时间是在大四的上学期，同学们经过3年多的学习和实践，无论在理论上还是实践上，在硬件上还是软件上，在系统角度还是应用角度都得到了不少的锻炼。在此基础上，本综合设计从系统设计的角度，通过对SOC（片上系统）的硬、软件设计，给学生一次综合的训练的机会。

具体设计目标包括：

1、硬件部分

- 设计一个可运行指定的31条MIPS指令的RISC型MIPS16微处理器，具有32位指令，16位地址线和 数据线。

- 处理器采用哈佛结构，有独立的2KB的指令存储器和2KB的数据存储器。

- 具有2个中断源入口，两级中断优先级（可选）

- 具有2个16位定时/计数器

- 具有一个4×4键盘控制器和4位7段LED控制器

- 具有一个简单UART串行通信控制器或一个SCI串行通信控制器。

- 具有看门狗功能（可选）。

2、软件部分

- 含有编辑功能的MIPS16汇编（编译）程序

- 含有基本输入输出系统BIOS（可选）

- 含有硬件各部件测试程序

- 含有一个应用程序范例（可选）

# 设计内容，学时分配与组织

| 序号 | 设计（或实践） 项目名称 | 内容提要 | 学时分配 | 每组人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verilog HDL介绍 | 教会学生使用Verilog进行电子设计 | 教学时数 8学时 | 1 | 在三年级短学期完成 |
| 2 | 介绍课程设计相关内容 | SOC设计方法、设计的整体结构、MIPS指令集、外围接口设计、软件设计 | 教学时数8学时， | 1 | 四年级短学期完成 |
| 3 | 课程设计实施 | 分组实现课程设计内容 | 设计调试30学时 | 6～8 | 四年级第2学期完成 |
| 4 | 课程验收 | 按组按人验收 | 每组验收2学时 | 6～8 | 四年级第2学期完成 |

教学管理模式与注意事项

采用多媒体课堂教学与网络化教学手段相结合的教学模式。除课堂教学外，在网络平台上建立以多媒体网络课件、电子教案、设计应用资料为主要形式的立体化教学资源，为学生提供自主学习、实践的教学手段。

在实践教学过程中，将全体学生分成6－8人一组，采用组长负责制，利用项目开发的方法进行管理。实施过程中不限定学生设计的总体结构，不限定学生具体实施设计的步骤，不限定最终的目标与验证方法，不限定学生实施自己设计的时间和地点，鼓励他们自主设计，积极创新。打破了大家做统一的实验，得到统一结果的旧的实验模式，给学生充分的自我发挥的空间。同时，教师全程跟踪学生实验过程，要及时了解学生在课程设计中遇到的问题，进行启发式指导。

学生设计结束后，首先自己要给出一个性能的估计和分析，最后由教师针对学生设计的性能，体系结构合理性，可扩展性，和其他模块配合等方面给出合理的评价。

# 设备与器材配置

微机一台，可编程综合实验系统一套。

# 考核与成绩评定

本课程不安排考试，学生成绩以其学习态度、实验报告、演示验收情况评定。具体分配如下：

学习态度：10分

原型验收：70分

实验报告报告：20分

总分按优、良、中、及格、不及格评分。

学习态度评分标准

自己负责的部分独立完成，无找人代工或窃取别人成果的现象：6分

能与同组同学良好合作：2分

设计部分具有明显的创新点：2分

实验样品评分标准

- 功能：40分

- 与其他模块配合无误：20分

- 创新：10分

报告评分标准

- 方案：8分

- 电路或程序：8分

- 结果分析等：4分

# 教材与参考资料

杨全胜  计算机系统综合课程设计电子讲义